## Slide 1: Wandel der Energieversorgung
Dialog mit Energieversorgung Offenbach

## Slide 2: Wandel der Energieversorgung
Energie [TWh]
Erzeugungs-Kosten [mrd Euro]
4000
3000
2000
1000
3300
Heutiger Bedarf an Primärenergie
0
2024
2040
2050
132
Heutiger Bedarf an Nutzenergie
40
2030
Fossile Energie
2045
Primärenergie
250
Erneuerbare elektrische Energie
Wandel unserer Energieversorgung von fossiler zu elektrischer Energie auf der Basis von Sonne und Wind

## Slide 3
Chart: 
| Windkraft | Fotovoltaik | Biomasse | Wasser
Erzeugungsstruktur | 600 | 300 | 5 | 5
 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausbau Windenergie: Leistung Brutto Netto Quotient
2023 67 GW 15,7 GW 4,2
2030 145 GW 34,5 GW 4,2
2045 230 GW ( 287 GW) 55 GW (68 GW) 4,2
Nach dem Szenario benötigen wir im Jahr 2045 eine Bruttoleistung 287 GW, was einer Nettoleistung von 68 GW entspricht. Ohne diesen Wert können die prognostizierten 600 TWh durch Windenergie nicht erreicht werden.
Ausbau Fotovoltaik: Leistung Brutto Netto Quotient
2023 66 GW 6,1 GW 10,8
2030 215 GW 20 GW 10,8
2045 400 GW (369 GW) 37 GW (34 GW) 10,8
Um 300 TWh Solarstrom zu erzeugen, sind aus heutiger Sicht 369 GW Bruttoleistung an Fotovoltaik notwendig.

## Slide 4
Speicherstruktur
Saisonale Speicher als Langzeitspeicher
Aufgabe: Überbrückung von „Dunkelflauten“ Kapazität: 100 TWh (36 Tage)
Stoffliche Speicher auf der Basis von Wasserstoff oder Synthesegasen
Einspeisung als Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 120 GW Kraftwerksstrategie: 30 Kraftwerke mit je 4 GW
Tagesspeicher als Kurzzeitspeicher
Aufgabe: Ausgleich tageszeitlicher und wetterbedingter Schwankungen
Kapazität: 1,5 TWh
Elektrische Speicher auf der Basis von Natrium-Ionen Lokalisiert an der Peripherie des Netzes
Aufnahme dezentral eingespeisten Stroms
Spitzenlastmanagement